MAR DE MAELOC – XXXII REGATA FINISTERRE

###### CRUCEROS ORC

### LISTA DE EQUIPAMENTO OBLIGATORIO

| REGLA | ELEMENTO | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.03.2 | Lastre, tanques de lastre y equipo asociado permanentemente instalados Elementos pesados trincados de forma segura. |  |  |
| 3.06 | Salidas de emergencia. Al menos dos medios de salida de la cabina, una a proa del palo proel. |  |  |
| 3.08.1 | Escotillas y portillos (área > 710 cm2) a proa de BMAX abren hacia fuera |  |  |
| 3.08.2 | Escotillas, portillos, ventanas y cierres estancos e instalados permanentemente |  |  |
| 3.08.3/3.08.4 | Accesos a cabina estancos bajo línea de cinta. Tableros de cierre trincados con rabiza. |  |  |
| 3.10 | Grifos de fondo en todas las aberturas, instalados permanentemente |  |  |
| 3.12 | Coz del palo debidamente afirmada en la carlinga |  |  |
| 3.14.2 | Pasamanos tensos. Al aplicar una fuerza de 40 N, no excederá la deflexión según se aplique en los casos: a) si se aplica a yates con único guardamancebo superior, mas a popa del mástil, no excederá de 50 mm de flecha o en yates con guardamancebo intermedio, no excederá de 120 mm. |  |  |
| 3.14.3/3.14.5/3.14.6 | Uno o dos Pasamanos continuos y tensos alrededor de la cubierta. Altura según tabla 7. Separación de candeleros no mayor a 2,20 m. Pulpitos de proa con una apertura no superior a 36 cm. Candeleros, pasamanos limitaciones de material (no de fibra de carbono)(ver tabla 8) |  |  |
| 3.18.2 | Retrete instalado permanentemente o balde fijo. |  |  |
| 3.19.2 | Literas instaladas permanentemente |  |  |
| 3.22 | Asideros instalados adecuadamente bajo cubierta |  |  |
| 3.24.1(a) | Un compás marino instalado permanentemente. |  |  |
| 3.23.1/3.23.2/3.23.3 | Bombas de achique no descargarán en bañera, salvo que sea abierta. No conectarán con imbornales de bañera. |  |  |
| 3.23.4 | Manivela de las bombas de achique sujetas con rabiza, al menos que esté permanentemente |  |  |
| 3.23.5 (e) | 1 bomba de achique manual |  |  |
| 3.23.5 (f) | 2 baldes sólidos de capacidad no menor de 9 litros, con rabiza |  |  |
| 3.27.1/2/3 | Luces de navegación instaladas, altura no inferior al pasamanos o inmediatamente debajo de este. |  |  |
| 3.28 (a) (b) | Motor propulsor intra-borda instalado permanentemente o fueraborda conectado a un tanque. |  |  |
| 3.29.1(e) (f) | Un transmisor de radio marina VHF de mano o fijo capaz de recibir partes meteorológicos y con los canales 69, 72, 10 y 16. |  |  |
| 4.05 | Un extintor cargado y revisado, fácilmente accesible. |  |  |
| 4.06.1 | Un ancla con cadena y cabo. Fácilmente accesible. |  |  |
| 4.07.1 (a) | Linterna resistente al agua. Bombillas y pilas de respeto. |  |  |
| 4.08.2/3 | Botiquín de urgencia y manual de uso |  |  |
| 4.09 | Sirena de niebla |  |  |
| 4.10 | Reflector de radar. |  |  |
| 4.11 | Cartas de navegación |  |  |
| 4.13.1 | Una sonda o escandallo (cabo con marcas), y una corredera (válida en GPS) |  |  |
| 4.16 | Herramientas y respetos. Cizalla o medio para cortar la jarcia firme |  |  |
| 4.17 | Nombre del yate en equipo flotante diverso (chalecos y aros salvavidas, etc.) |  |  |
| 4.18 | Material reflectante en aros, balsas, arneses y chalecos salvavidas |  |  |
| 4.22.1 (a) | Aro salvavidas, reflectante y nombre del barco, al alcance del timonel y listo para su uso inmediato. |  |  |
| 4.24 | Guía de cabo con un tamaño de 15-25m de long. y fácilmente accesible desde bañera |  |  |
| 4.25 | Un cuchillo en bañera que este accesible |  |  |
| 4.26.4 | Foque de tiempo duro y/o Tormentín |  |  |
| 5.01.1 | Chaleco salvavidas por tripulante con homologación ISO |  |  |
| 4.23 | 3 (tres) BENGALAS ROJAS DE MANO |  |  |

Este documento es un resumen del reglamento OSR de la ISAF para la categoría 4, publicado con la intención de ayudar a los armadores y clubes en la comprobación de los elementos de seguridad. Cualquier duda o detalle de las reglas debe consultarse sobre el documento oficial (www.isaf.org)”

D.      .................................................................., Armador del Yate      .................................., con nº de vela      ........................, declara haber revisado todos los elementos de la presente lista y, que se encuentran como en ella se indica.

En  Coruña, a              de   agosto de 2021                            Firma medidor, ó comité:

Recibí:

Firmado:_______________________________

ESTA HOJA FIRMADA DEBE SER ENTREGADA AL COMITÉ DE REGATA ANTES DE LAS 15:00 H. DEL DÍA QUE COMIENZA LA PRUEBA, SI NO, SE CONSIDERARÁ COMO “NO PARTICIPANTE” EN LA REGATA A TODOS LOS EFECTOS.